# 产品规格书

## SPECIFICATION

顾 客 确 认

| 研究开发中心 |
| --- |
| 批 准 | 审 核 | 制 定 |
| 聂清丰 | 王东 | 聂清雨 |

  - 0.4″六位米字数码管

  - 红色发光

  - 黑面白胶，共阴显示

- 用途

数字显示

- 极限参数（TA=25℃）

| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正向电流 IF/Seg |  | 20 | mA |
| 反向电压 VR/Seg |  | 5 | V |
| 工作温度 TOPR | -25 | +85 | ℃ |
| 贮存温度 TSTG | -25 | +85 | ℃ |
| 脉冲峰值电流IFM/Seg |  | 60 | mA |

注：脉冲宽度0.1ms，占空比1/10，防静电使用,焊接时间在2-3秒之间，使用环境保持干燥通风。

- 光电参数（TA=25℃）

| 参数名称 | 条件 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正向电压 VF/Seg | IF=20mA | V | 1.9 | 2.2 | 2.3 |
| 反向漏电流Ir/Seg | VR=5V | uA | - | - | 20 |
| 峰值波长 入p | IF=20mA | nm | 620 | 625 | 630 |
| 半波宽度 △入 | IF=20mA | nm | - | 90 | - |
| 光强 Iv/seg | IF=10mA | mcd | 40 | 45 | 50 |

- 线路图、外形尺寸

其余公差：±0.25

单    位：  mm

- 晶片特性曲线:

# Text boxes

客    户

Customer

产品类型

Device

0.4六位米字数码管

产品型号

Model

SYD60401CSR

日    期

Date

2014年8月15日